## Основные параметры ЭЦВ

| № п/п | Типоразмер агрегата | Подача Q м3/час | Напор Н при номинальной подаче, 10%; -6%,м. | Напор в рабочей области, м | Масса не более, кг. | Мощность ПЭДВ .кВт | Ток, А | Подпор, не менее, м | Внутренний диаметр обсадной трубы, мм не менее | Диаметр поперечного сечения н/а не более, мм | Условное обозначение присоединительной трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭЦВ 6 - 4 - 80 | 4 | 80 | 68÷88 | 38 | 2,2 | 7 | 1 | 150 | 145 | 60х5-Д ГОСТ 633-80 |
| 2 | ЭЦВ 6 - 4 - 90 |  | 90 | 77÷99 | 39 | 2,8 | 7 |  |  |  |  |
| 3 | ЭЦВ 6 - 4 - 130 |  | 130 | 111÷143 | 39 | 2,8 | 9 |  |  |  |  |
| 4 | ЭЦВ 6 - 4 - 190 |  | 190 | 162÷209 | 56 | 4 | 12 |  |  |  |  |
| 5 | ЭЦВ 6 - 6,5 - 60 | 6.5 | 60 | 51÷66 | 37 | 2,2 | 6,5 |  |  |  |  |
| 6 | ЭЦВ 6 - 6,5 - 70 |  | 70 | 60÷77 | 38 | 2,8 | 7 |  |  |  |  |
| 7 | ЭЦВ 6 - 6,5 - 90 |  | 90 | 77÷99 | 39 | 2.8 | 9 |  |  |  |  |
| 8 | ЭЦВ 6 - 6,5 -100 |  | 100 | 85÷110 | 40 | 4 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | ЭЦВ 6 - 6,5 -120 |  | 120 | 102÷132 | 44 | 4 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | ЭЦВ 6 - 6,5 -140 |  | 140 | 119÷154 | 44 | 4,5 | 13 |  |  |  |  |
| 12 | ЭЦВ 6 - 6,5 -160 |  | 160 | 136÷176 | 53 | 5,5 | 13 |  |  |  |  |
| 13 | ЭЦВ 6 - 6,5 -180 |  | 180 | 153÷198 | 55 | 5.5 | 14 |  |  |  |  |
| 14 | ЭЦВ 6 - 6,5 -250 |  | 250 | 213÷275 | 63 | 8 | 22 |  |  |  |  |
| 15 | ЭЦВ 6 -10 - 50 | 10 | 50 | 43÷55 | 30,0 | 2,2 | 6,3 |  |  |  |  |
| 16 | ЭЦВ 6 -10 - 80 |  | 80 | 68÷88 | 37 | 4 | 9,5 |  |  |  |  |
| 17 | ЭЦВ 6 -10 -110 |  | 110 | 94÷121 | 38 | 5,5 | 12,7 |  |  |  |  |
| 18 | ЭЦВ 6 -10 -140 |  | 140 | 119÷154 | 48 | 6,3 | 13,5 |  |  |  |  |
| 19 | ЭЦВ 6 -10 -185 |  | 185 | 158÷203 | 70 | 8 | 23 |  |  |  |  |
| 20 | ЭЦВ 6 -10 - 235 |  | 235 | 200÷258 | 73 | 11 | 25 |  |  |  |  |
| 21 | ЭЦВ 6 -16 - 35 | 16 | 35 | 28÷39 | 30 | 2,8 | 8 |  |  |  |  |
| 22 | ЭЦВ 6 -16 - 50 |  | 50 | 43÷55 | 37 | 4 | 10 |  |  |  |  |
| 23 | ЭЦВ 6 -16 - 75 |  | 75 | 64÷83 | 38 | 5,5 | 14 |  |  |  |  |
| 24 | ЭЦВ 6 -16 - 110 |  | 110 | 94÷121 | 56 | 8 | 22 |  |  |  |  |
| 25 | ЭЦВ 6 -16 - 140 |  | 140 | 119÷154 | 56 | 11 | 26 |  |  |  |  |
| 26 | ЭЦВ 6 -16 - 160 |  | 160 | 136÷176 | 58 | 13 | 30 |  |  |  |  |
| 27 | ЭЦВ 6 -16 - 180 |  | 180 | 153÷198 | 58 | 13 | 32 |  |  |  |  |
| 28 | ЭЦВ 8 -16 -100 | 16 | 100 | 85÷110 | 63 | 8 | 18,5 | 1 | 200 | 186 | 108х8 ГОСТ 8732-78 |
| 29 | ЭЦВ 8 -16 -140 |  | 140 | 119÷154 | 64 | 11 | 25,5 |  |  |  |  |
| 30 | ЭЦВ 8 -16 -160 |  | 160 | 136÷176 | 77 | 11 | 30 |  |  |  |  |
| 31 | ЭЦВ 8 -16 -180 |  | 180 | 153÷198 | 81 | 13 | 32 |  |  |  |  |
| 32 | ЭЦВ 8 -16 -200 |  | 200 | 170÷220 | 85 | 16 | 36 |  |  |  |  |
| 33 | ЭЦВ 8 - 25 -70 | 25 | 70 | 60÷77 | 63 | 7,5 | 19,5 |  |  |  |  |
| 34 | ЭЦВ 8 - 25 - 90 |  | 90 | 77÷99 | 65 | 8 | 23 |  |  |  |  |
| 35 | ЭЦВ 8 - 25 -100 |  | 110 | 94÷121 | 68 | 11 | 28,5 |  |  |  |  |
| 36 | ЭЦВ 8 - 25 -125 |  | 125 | 106÷138 | 76 | 13 | 33 |  |  |  |  |
| 37 | ЭЦВ 8 - 25 -145 |  | 145 | 123÷159 | 81 | 16 | 37 |  |  |  |  |
| 38 | ЭЦВ 8 - 25 -180 |  | 180 | 153÷198 | 83 | 18 | 49 |  |  |  |  |
| 39 | ЭЦВ 8 - 40 - 60 | 40 | 60 | 51÷66 | 68 | 11 | 25,5 |  |  |  |  |
| 40 | ЭЦВ 8 - 40 - 90 |  | 90 | 77÷99 | 70 | 16 | 36 |  |  |  |  |
| 41 | ЭЦВ 8 - 40 -120 |  | 120 | 102÷132 | 75 | 22 | 49 |  |  |  |  |
| 42 | ЭЦВ 8 - 40 -150 |  | 150 | 128÷165 | 77 | 27 | 59 |  |  |  |  |
| 43 | ЭЦВ 8 - 40 -180 |  | 180 | 153÷198 | 79 | 32 | 66 |  |  |  |  |
| 44 | ЭЦВ10 - 63 - 65 | 63 | 65 | 55÷68 | 187 | 22 | 48 | 1 | 250 | 235 | 114х7-Д ГОСТ 633-80 |
| 45 | ЭЦВ10 - 63 - 110 |  | 110 | 94÷121 | 244 | 32 | 66 |  |  |  |  |
| 46 | ЭЦВ10 - 63 - 150 |  | 150 | 128÷165 | 294 | 45 | 93 |  |  |  |  |
| 47 | ЭЦВ10 - 63 - 180 |  | 180 | 153÷198 | 312 | 45 | 93 |  |  |  |  |
| 48 | ЭЦВ10 - 63 - 230 |  | 230 | 196÷253 | 368 | 55 | 114 |  |  |  |  |
| 49 | ЭЦВ10 - 63 - 270 |  | 270 | 230÷297 | 421 | 65 | 130 |  |  |  | 120х9 ГОСТ 8732-78 |
| 50 | ЭЦВ10 -120 - 30 | 120 | 30 | 26÷33 | 196 | 22 | 45 |  |  |  |  |
| 51 | ЭЦВ10 -120 - 60 |  | 60 | 51÷66 | 253 | 32 | 66 |  |  |  |  |
| 52 | ЭЦВ10 -120 - 90 |  | 90 | 77÷99 | 314 | 45 | 93 |  |  |  |  |
| 53 | ЭЦВ10 -120 -120 |  | 120 | 102÷132 | 430 | 55 | 113 |  |  |  |  |
| 54 | ЭЦВ10 -120 -140 |  | 140 | 119÷154 | 470 | 65 | 132 |  |  |  |  |
| 55 | ЭЦВ10 -160 - 35 | 160 | 35 | 30÷39 | 196 | 22 | 48 |  |  |  |  |
| 56 | ЭЦВ10 -160 -75 |  | 75 | 64÷83 | 256 | 45 | 98 |  |  |  |  |
| 57 | ЭЦВ12 -160 - 65 | 160 | 65 | 55÷72 | 300 | 45 | 93 | 2 | 301 | 280 | 168х9 ГОСТ 8732-78 |
| 58 | ЭЦВ12 -160 -100 |  | 100 | 85÷110 | 350 | 65 | 130 |  |  |  |  |
| 59 | ЭЦВ12 -160 -140 |  | 140 | 119÷154 | 450 | 90 | 165 |  |  |  |  |
| 60 | ЭЦВ12 - 255 - 30 | 255 | 30 | 26÷33 | 254 | 32 | 66 |  |  |  |  |
| 61 | ЭЦВ12 - 375 - 35 | 375 | 35 | 30÷39 | 260 | 45 | 82 | 6 |  |  |  |